OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane

ZP.341-2/10

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137272-2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gietrzwałd reprezentowana przez Wójta Gminy, ul Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5241900, faks 089 5241925.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: odnowienie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Unieszewie i Nagladach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie nawierzchni asfaltowej na drogach w miejscowościach:

1) Unieszewo:

A) na odcinku długości 472 m i szerokości 5 m, o konstrukcji nawierzchni:

a) wyprofilowanie istniejącej nawierzchni,

b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm – 472 m2 (na poszerzeniu drogi 2x0,5m),

c) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR2 o grubości 5 cm – 2.360 m2,

d) spryskanie emulsją szybkorozpadową – 2.360 m2,

e) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR2 o grubości 4 cm – 2.360 m2,

B) na odcinku długości 373 m i szerokości 1 m – uzupełnienie nawierzchni pomiędzy istniejącym asfaltem a położonym krawężnikiem o konstrukcji:

a) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR2 o grubości 5 cm – 373 m2,

d) spryskanie emulsją szybkorozpadową – 373 m2,

e) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR2 o grubości 4 cm – 373 m2,

2) Naglady o następującym zakresie:

a) frezowanie zniszczonej nawierzchni na głębokość 5 cm a następnie wykonanie nowej nakładki z masy bitumicznej dla ruchu KR2 o grubości 5 cm po zagęszczeniu - na pow. 1402,8 m2,

b) wykonanie remontu cząstkowego przy użyciu emulsji i grysów – na pow. 51,3 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   , Nazwa: Nie dotyczy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych Sp. z o. o. adres: 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29A

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):

Wartość: 460.159,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 265.412,32

Oferta z najniższą ceną: 265.412,32;  oferta z najwyższą ceną: 351.859,25

Waluta: PLN.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Zbigniew Marek Małkowski